Благодарим Вас за пользование нашим клавишным инструментом.

Ваш высококачественный электронный инструмент имеет стандартную, чувствительную к касанию клавиатуру с 61 клавишей, а также наиболее продвинутую технологию создания звуков. Он содержит 100 стилей аккомпанемента для полноценного оркестрового сопровождения. Наличие многофункционального дисплея делает работу с ним более удобной. Вы  также можете сохранить в памяти шесть наборов установок  звука и аккомпанемента, которые легко вызываются из памяти одним нажатием на кнопку. Они сохраняются  даже при выключении питания.

Пожалуйста, прочитайте полностью эту инструкцию, для того чтобы Вы смогли в полной мере насладиться инструментом и использовать максимум его возможностей.

Содержание

Средства управления

Предупреждение

Подготовка к работе

Блок питания

Использование наушников или внешней системы усиления

Педаль сустейна

Подставка для нот

MIDI выход

Отображение информации на дисплее

Прослушивание демонстраций

Выбор и игра различными звуками

Выбор звука

Ударные и перкуссия

Режим разделения клавиатуры

Общий контроль

Сустейн

Активность

Транспонирование

Колесо изменения тона

Автоаккомпанемент

Выбор стиля

Выбор режима аккомпанемента

Управление темпом

Управление аккомпанементом

Громкость аккомпанемента

Регистрационная память

Сохранение установок

Вызов из памяти

Функции записи

Запись

Воспроизведение

Приложение

Перечень ударных инструментов и перкуссии

Перечень звуков

Перечень стилей

Спецификация

Управление

Средства управления на передней панели

- POWER - кнопка включения

- MASTERVOLUME - Основной регулятор громкости

- ACCOMP VOLUME и TEMPO - Кнопки громкости аккомпанемента и темпа

- X.POSE  - Кнопка транспонирования

- TICK - Кнопка включения метронома

- SUSTAIN – Кнопка продления звучания

- TOUCH – Кнопка включения активности клавиатуры

- Секция управления аккомпанементом

- SYNCHRO – Кнопка синхронного старта

- START/STOP

- FILL IN – Кнопка заполнения

- INTRO/ENDING  - Кнопки вступления и коды(окончания)

- SELECT – Кнопка выбора

- Секция  регистрационной памяти

  - STORE – Кнопка сохранения

  - M1- M6 - Кнопки ячеек памяти

    - Дисплей

    - VOICE/STYLE – Кнопки звуков/стилей

    - DEMO – Кнопка включения демонстрации

    - Цифровые кнопки 0-9 и кнопки [+] и [-]

    - Секция записи

- RECORD – Кнопка записи

- PLAY – Кнопка воспроизведения

  - MIDIIN – Кнопка включения MIDI входа

  - Отверстия для подставки для нот

Средства управления на задней панели

- DC12VIN - Гнездо питания 12Вольт

- HEADPHONES  - Гнездо для наушников

- LINE OUT - Гнездо линейного выхода

- SUSTAIN PEDAL - Гнездо для педали сустейна

- MIDIOUT/MIDI IN - Гнезда MIDI входа и выхода

- PITCHBEND –Колесо повышения/понижения тона.

Подготовка к работе

В этой части находится информация о настройке инструмента и подготовке к игре. Внимательно прочитайте её перед использованием инструмента.

1. Блок питания

Ваш инструмент получает питание от блока питания (1000 мA, 12 В). Подключите кабель, идущий от выхода блока питания в гнездо DC12VIN на задней панели инструмента, а затем включите блок питания в розетку 220 В, 50 Гц.

2. Использование наушников или внешней системы звукоусиления.

Для занятий в позднее время подключите стандартные наушники в гнездо HEADPHONES на задней панели инструмента. При подключении наушников встроенные в инструмент динамики автоматически отключаются.

Гнездо линейного выхода LINE OUT предназначено для подключения инструмента к клавишному усилителю, стереосистеме усиления, микшерному пульту или к магнитофону.

3.Педаль сустейна.

На задней пенели расположено гнездо для подключения сустейн педали SUSTAIN PEDAL. Эта педаль может контролировать длительность звучания нот, если нажать на педаль, то звучащие в данный момент ноты будут звучать, даже если вы снимите руки с клавиш, до тех пор, пока вы не отпустите педаль.

Не нажимайте на педаль, когда вставляете штекер в гнездо SUSTAIN PEDAL и во время включения питания инструмента.

4. Подставка для нот

Устанавливается в специально предназначенные отверстия на задней панели инструмента.

5.MIDI

MIDI OUT: выход MIDI сигнала для управления другими MIDI устройствами.

MIDI IN: Нажмите кнопку  [MIDIIN] и ваш инструмент будет только получать входящие MIDI сообщения от внешних MIDI устройств, которые могут управлять вашим инструментом.

Отображение информации на дисплее

Ваш инструмент имеет большой многофункциональный дисплей, который отображает все важные настройки инструмента. В этом разделе мы кратко расскажем вам об различных иконках и обозначениях на дисплее.

1. Voice Number- Номер звука.

2. StyleNumber - Номер стиля

3. Chord and Tempo - Аккорд и темп

Отображает текущее название аккорда во время использования автоаккомпанемента и текущий темп аккомпанемента или воспроизводимой песни. Также есть индикатор ритма, который мигает со скоростью аккомпанемента и показывает доли  такта во время воспроизведения.

4. ActiveInput Arrow -Указатель, показывающий какой параметр в данный момент активен для ввода.

Если этот указатель стоит напротив строки “VOICE”, то при помощи цифровых кнопок и кнопок [+] и [-] можно ввести номер нужного звука, если напротив строки “STYLE”, то номер стиля, а в строке “DEMO” вы можете выбрать необходимый номер демонстрационной фонограммы.

5. FingerSelect - Выбор режима работы клавиатуры.

Этот указатель покажет вам,  разделена клавиатура на две части или нет, и какой режим работы автоаккопанемента выбран в данный момент.

6. Overall Control –Общий контроль.

Здесь находятся значки включения активности клавиатуры( TOUCH), сустейна(SUS), метронома(TICK), записи(REC), воспроизведения(PLAY) и режима перкуссии(PERCUS).

Эти значки отображают текущее состояние инструмента.

Прослушивание демонстраций

После того как вы подключили инструмент, попробуйте прослушать запрограммированные демонстрационные песни – они дадут вам полное представление обо всех возможностях инструмента.

1. Включение питания и установка громкости.

Для того, чтобы прослушать демо, включите питание, нажав на кнопку POWER( при этом засветится дисплей и индикаторы на передней панели), и установите уровень громкости MAIN VOLUME между минимальным и максимальным значениями. Вы можете подстраивать громкость во время игры.

2. Нажмите кнопку DEMO для старта.

Нажмите кнопку DEMO для запуска воспроизведения демонстраций и с помощью регулятора громкости установите идеальный для вас уровень громкости. На дисплее появится надпись [d-1]. Все демонстрации будут играть последовательно по кругу. Вы можете переключать демонстрации нажатием на кнопки [+] и [-] или кнопки с цифрами.

3. Нажмите кнопку DEMO для остановки.

Выбор и игра различными звуками.

Вы можете играть любым из 128 звуков GM стандарта, которые содержатся в вашем инструменте.

1. Выбор звука.

- Нажмите кнопку [VOICE/STYLE] чтобы переместить указатель на строку “VOICE”. Номер звука отобразится на дисплее.

- Выберите номер звука.

Используя кнопки [+], [-] и кнопки с цифрами наберите номер необходимого вам звука  (01-128). Кнопки [+] и [-] увеличивают или уменьшают номер звука на одно значение.

Нажмите один раз кнопку [+] для увеличения значения и [-] для уменьшения. Если вы будете держать кнопку [+] или [-] нажатой, то значения будут изменяться непрерывно, при достижении нужного номера отпустите кнопку.

Цифровые кнопки позволяют напрямую вводить номер требуемого звука, и во многих ситуациях это самый быстрый способ. Чтобы выбрать звук, найдите его номер в списке звуков, а потом просто введите его номер с помощью кнопок. Например, чтобы выбрать звук «классическая гитара» (№23), просто нажмите [2][3]. Цифра 23 высветится на дисплее. Если вам нужно выбрать звуки 100-128, то нужно сначала нажать [1]на короткое время, пока она не появится на дисплее, а затем ввести остальные две цифры.

2.Игра звуками ударных инструментов и перкуссии.

Ваш инструмент содержит 61 звук ударных инструментов и перкуссии, которыми можно играть с клавиш инструмента, если выбран режим перкуссии.

Выбор ударных инструментов (PERCUSSION)

Выберите звук номер 129, и значок PERCUS появится на дисплее. Теперь вы можете играть с клавиатуры различными звуками ударных и перкуссии.

3. Режим разделения клавиатуры.

Ваша клавиатура может делиться на две части, что позволяет играть левой и правой рукой одновременно разными звуками.

Выбор звуков.

Для включения этого режима нажмите кнопку [SELECT] так, чтобы указатель оказался на строчке SPLIT. Номер второго  звука появится на дисплее, и вы сможете выбрать с помощью кнопок [+] и [-] и цифровых кнопок любой звук из 128 имеющихся.

Изменение точки разделения клавиатуры.

Удерживайте нажатой кнопку [SELECT] и нажмите любую ноту на клавиатуре между С1 и С61 для выбора точки разделения.

4. Общий контроль.

- Сустейн

Нажмите кнопку [SUS] на передней панели для включения сустейна (на дисплее появится соответствующий флажок). Она работает также как и педаль сустейна. При включенной кнопке после снятия пальцев с клавиш ноты будут продолжать звучать. Нажмите кнопку снова, чтобы выключить сустейн.

- Активность

Нажимая кнопку [TOUCH], вы сможете включать/ выключать активность клавиатуры. При включенной активности громкость звучания будет зависеть от того, насколько сильно вы нажимаете на клавиши.

- Транспонирование

Кнопки [X.POSE] сдвигают строй инструмента вверх и вниз по полутонам максимум на 6 полутонов. Это позволяет вам играть песни, написанные в тональностях с большим количеством знаков, в более простых тональностях и также легко подстраивать высоту звучания под вокалиста или других исполнителей.

  - Нажмите кнопки [X.POSE]

Текущее значение транспозиции отобразится на дисплее.

  - С помощью кнопок установите необходимое значение.

Для того чтобы вернуться к нормальному значению (00) , нужно нажать одновременно две кнопки [X.POSE]. Новое значение вступает в силу со следующего нажатия нот, то есть во время звучания строй инструмента не изменяется.

- Колесо изменения тона

- Колесо изменения тона (pitchband) находится с левой стороны инструмента и предназначено для изменения высоты звучания. При движении колеса вверх звук будет повышаться, а вниз – понижаться.

- Если колесо подержать в верхнем положении около двух секунд, то на дисплее появится диапазон изменения высоты звука. Вы можете установить его с помощью кнопок  [+] и [-] и цифровых кнопок в пределах от 1- 12 полутонов. При включении питания диапазон работы колеса установлен обычно на +/- 2 полутона.

АВТОАККОМПАНЕМЕНТ

В вашем инструменте есть 100 стилей аккомпанемента, которые помогут вам достичь полного звучания музыкального коллектива.

Когда функция аккомпанемента включена, инструмент создаёт полноценный аккомпанемент, состоящий из ритма, баса и аккордов, основанный на аккордах, которые вы играете левой рукой в секции клавиатуры, предназначенной для автоаккомпанемента, (это все клавиши, находящиеся ниже точки разделения). Правая секция клавиатуры свободна для обычной игры.

Обычно точка разделения – это клавиша G1(20), все клавиши слева от нее предназначены для аккомпанемента.

1. Выбор стиля

Любой из 100 стилей может быть выбран обычным образом. Это можно сделать и перед песней и уже во время звучания аккомпанемента.

  - Нажмите кнопку [VOICE/STYLE]

Нажатием на кнопку переместите указатель в строку “STYLE”. На дисплее появится номер стиля.

  - Выбор стиля

С помощью кнопок  [+] и [-] и цифровых кнопок вы можете ввести номер необходимого стиля (от 00 до99).

2. Режимы работы автоаккомпанемента

В вашем инструменте есть два режима работы аккомпанемента: простой - с помощью двух-трёх пальцев (SINGLE), и с полной аппликатурой (FINGERED).

Для того чтобы выбрать режим аккомпанемента нужно нажатием кнопки [SELECT] переместить указатель на строку “SINGLE” или “FINGERED”.

SINGLE (простой) режим.

Этот режим позволяет получить прекрасно звучащий аккомпанемент,  используя мажорные и минорные аккорды и септаккорды, которые берутся путем нажатия минимального количества клавиш в секции аккомпанемента.

Получаемый таким образом аккомпанемент полностью соответствует выбранному стилю.

  - Мажорные аккорды:

Если вы нажмете ноту до (С) в левой секции клавиатуры, будет звучать аккомпанемент, построенный на аккорде до-мажор (С major). Для выбора нового аккорда нажмите другую ноту в левой части клавиатуры. Эта нота всегда будет являться тоникой следующего аккорда аккомпанемента (например соль(G) для соль-мажора(G-major).

  - Минорные аккорды:

Нажмите одновременно тонику и черную клавишу слева от неё.

  - Септаккорды:

Нажмите одновременно тонику и белую клавишу слева от неё.

  - Минорные септаккорды:

Нажмите одновременно тонику и черную и белую клавиши слева от неё.

Автоаккомпанемент будет продолжать играть, если вы уберёте пальцы с клавиш секции аккомпанемента. Ван нужно нажимать клавиши аккомпанемента только для смены аккордов.

Режим полной аппликатуры (FINGERED)

Ваш инструмент принимает следующие типы аккордов:

Отключение аккомпанемента.

Для выхода из режима автоаккомпанемента нажмите кнопку [SELECT] и переведите указатель на строку “NORMAL”. Автоаккомпанемент выключится. Инструмент перейдёт в режим SOLO, по всей клавиатуре можно будет играть одним звуком.

3. Управление темпом

Кнопка [TEMPO] используется для изменения скорости аккомпанемента и демонстраций.

  - Нажать кнопку [TEMPO]

При нажатии этой кнопки текущее значение темпа (количество ударов в минуту) появится на дисплее.

  - Установить темп.

Установите нужный темп с помощью кнопок  [+] и [-] и цифровых кнопок, а также кнопок [TEMPO].

Темп может изменяться в пределах 40-280 ударов в минуту. Каждый стиль аккомпанемента имеет свой базовый темп, который устанавливается автоматически при выборе этого стиля. Но если выбрать новый стиль во время воспроизведения текущего, то темп аккомпанемента не изменится. Вы можете вернуться к базовому темпу выбранного стиля в любое время, нажав одновременно обе кнопки [TEMPO].

Кнопка включения метронома [TICK]

В вашем инструменте есть функция метронома, которая в основном используется в процессе записи, который мы рассмотрим позднее. Если кнопка нажата, то на дисплее появится соответствующий значок, и метроном будет звучать в соответствии с темпом аккомпанемента.

4. Управление аккомпанементом.

Аккомпанемент в вашем инструменте имеет различные секции: вступление, заполнение, окончание, - комбинируя эти секции, вы можете изменять течение аккомпанемента для достижения ваших музыкальных целей. Старт/стоп аккомпанемента и включение разных секций происходит с помощью кнопок управления аккомпанементом.

1) Прямой старт.

  - При нажатии на кнопку [START/STOP] аккомпанемент сразу начинает играть.

Перед стартом стиля нужно выбрать режим работы аккомпанемента (single или fingered). Если нажать на кнопку  [START/STOP], то сразу начнёт играть только ритм, а бас и сопровождение появятся только после нажатия клавиш в секции аккомпанемента.

Во время того, как звучит аккомпанемент, вы можете выбрать другие стили. Как только вы введете номер стиля, он появится на дисплее, но стиль начнёт играть только с начала следующего такта. При включении нового стиля темп останется прежним.

  - Индикатор размера и долей такта.

Четыре индикатора в секции темпа и аккордов на дисплее показывают темп и доли такта во время проигрывания аккомпанемента. Первая, большая точка обозначает первую долю такта. Три маленьких точки загораются последовательно в соответствии с долей такта. В размерах 4/4,3/4, 6/8 индикаторы будут светиться так, как показано на рисунке справа.

Ещё раз напоминаем, что каждый стиль имеет свой базовый темп, и если вы переключаете стили, когда аккомпанемент остановлен, то темп будет сбрасываться автоматически на базовый. Во время игры аккомпанемента такого не происходит.

2) Синхронный старт.

Нажмите кнопку [SYNCHRO], если вы хотите, чтобы стиль начинался одновременно с тем, как вы нажмете ноту или аккорд на клавиатуре в секции аккомпанемента (это актуально, даже если функция аккомпанемента выключена).

Когда кнопка [SYNCHRO] нажата, то индикатор такта мигает в соответствии с выбранным темпом. Чтобы выключить синхронный старт, нужно повторно нажать на кнопку, и тогда индикатор потухнет.

3) Начало аккомпанемента со вступления (introduction).

Любой из стилей может начинаться с подходящего для него вступления, которое запускается нажатием на кнопку [INTRO/ENDING].

Если вы нажали на кнопку [SYNCHRO] и затем на [INTRO/ENDING], то аккомпанемент начнется со вступления только после того, как вы нажмете аккорд или ноту в секции автоаккомпанемента.

4) Добавление заполнений (FILL IN).

Нажмите кнопку [FILLIN] в любой момент воспроизведения аккомпанемента, чтобы добавить заполнение длиной в один такт. Если вы продолжаете держать кнопку [FILLIN] , то этот фрагмент аккомпанемента будет повторяться, пока вы не отпустите кнопку, а затем начнется основной ритм с начала следующего такта.

Если вы нажали на кнопку [SYNCHRO] и затем на [FILLIN], то аккомпанемент начнется с заполнения после того, как вы нажмете аккорд или ноту в секции автоаккомпанемента.

Также можно начать аккомпанемент сразу с заполнения, нажав прямо  на кнопку[FILLIN].

5) Остановка аккомпанемента.

Аккомпанемент может быть остановлен немедленно нажатием на кнопку [START/STOP] или на кнопку [SYNCHRO]. В последнем случае одновременно с остановкой включится режим синхронного старта. Аккомпанемент также может быть закончен подходящей концовкой (кодой), если нажать на кнопку [INTRO/ENDING]. Кода начнет звучать с первой доли следующего такта. Если нажать кнопку [FILLIN] пока звучит кода, то песня не остановится, - прозвучит заполнение, а затем вернется основной ритм.

Аккомпанемент может быть остановлен немедленно нажатием на кнопку [START/STOP] или на кнопку [SYNCHRO]. Аккомпанемент также может быть закончен подходящей  кодой, если нажать на кнопку [INTRO/ENDING].

5.Громкость аккомпанемента

Громкость выбранного аккомпанемента изменяется с помощью кнопок [ACC].

  - Нажмите кнопки [ACC].

При нажатии кнопок на дисплее появится текущее значение громкости аккомпанемента.

  - Установите громкость.

С помощью кнопок [ACC] установите необходимую громкость. Громкость может изменяться в пределах от 1 (нет звука) до 16 (максимум). Громкость аккомпанемента по умолчанию установлена на 12, вы можете вернуться к ней, нажав одновременно на обе кнопки [ACC+] и [ACC-].

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАМЯТЬ

Регистрационная память вашего инструмента может сохранять шесть наборов установок звука и  аккомпанемента, которые могут вызываться из памяти прямо во время игры нажатием всего лишь на одну кнопку. В памяти сохраняются следующие значения: номер основного звука (правая рука), номер звука для разделения клавиатуры (левая рука), статус сустейна и активности, темп, транспозиция,  громкость и режим работы аккомпанемента.

1. Сохранение установок.

Ваши установки параметров сохраняются в памяти на любую из шести кнопок REGISTRATION MEMORY при удержании кнопки [STORE] и одновременном нажатии на кнопку [M1],[M2], [M3],[M4],[M5] или [M6]. Надпись [S1]-[S6] появится на дисплее.

Пожалуйста, помните, что если вы сохраняете установки на любую кнопку REGISTRATION MEMORY, то установки, которые содержались ранее в этой ячейке, будут стерты и заменены новыми.

2.Вызов из памяти

Вызов настроек из памяти происходит нажатием на соответствующую кнопку. На экране появится надпись [E1]-[E6].

ФУНКЦИИ ЗАПИСИ

Ваш инструмент позволяет вам записывать и проигрывать песни, состоящие из последовательности аккордов, созданных с помощью автоаккомпанемента, и мелодии, сыгранной на клавиатуре.

1.Запись

  - Нажмите кнопку [RECORD]

Если хотите записать партию на выбранную дорожку (их 4 ), удерживайте кнопку Record и введите на цифровой клавиатуре 1,2,3 или 4.

  - Начните запись

Нажмите любую клавишу на клавиатуре, кнопку [START] для запуска аккомпанемента или кнопку [SYNCHRO] для того чтобы сделать небольшую паузу в начале записи.

  - Остановите запись.

Нажмите кнопку [RECORD] ещё раз и запись остановится. Также остановка произойдёт, если нажать кнопку [PLAY].

2.Воспроизведение.

После нажатия на кнопку [PLAY] начнется воспроизведение, и соответствующий значок появится на дисплее. Вы можете изменять темп записанной песни во время воспроизведения. Воспроизведение автоматически остановится в конце записанной песни. Также вы можете сами остановит воспроизведение в любой момент, нажав повторно на кнопку [PLAY]. Для того, чтобы воспроизвести не все записанные дорожки одновременно, а только выбранную, удерживайте PLAY и нажмите на цифровой клавиатуре номер дорожки 1,2,3 или 4.